## Slide 1: Wirkungsgrad von Ptg Anlagen
Fabian Ruoss
Institut für Energietechnik
Rapperswil, 6. April 2016
Präsentation

## Slide 2: Motivation und Systematik
  Frage nach Wirkungsgrad von Gesamtanlagen nicht zufriedenstellend beantwortet
    Wunsch aus verschiedensten Kreisen nach genauerer Untersuchung des Wirkungsgrads von Power-to-Gas Anlagen
    Wirkungsgrad ist wichtig für Wirtschaftlichkeit und zur Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten
    Sensitivität einzelner Anlagenteile auf Gesamtsystem
    Validierung von Messergebnissen aus bestehenden Anlagen
Power-to-Gas Anlage Werlte mit einer «Umwandlungsrage» Strom zu Gas von 54 %
http://www.etogas.com/referenzen/article///industrielle-63-mw-ptg-anlage-audi-e-gas-anlage/ 12.04.16

## Slide 3: Bemerkungen:
  Annahmen
    Umwandlungsgrad von 100 % (alles CO2 und H2 wird in CH4 und Wasser umgewandelt)
    DI-Wasser vorhanden
    Energie und Stoffbilanzen beziehen sich auf den stationärer Betrieb (Keine An- und Abfahrvorgänge)
    Produktgasabgabe auf 5 bar Niveau
  Wirkungsgrad 𝜼
    Definition:
      Nutzen: Energieinhalt von Methan und Wasserstoff (Brennwert)
      Aufwand: Elektrizität (Auch Wärme bzw. Kälte welche nicht aus internen Quellen stammt und elektrisch bereitgestellt werden muss)

## Slide 4: Elektrolyse
  Elektrolyse [1]
    Elektrische Anschlussleistung: 5 MW
    Energiebedarf (AC/H2): 53.3[1] - 66.7[2] kWh/ kg H2
      Wirkungsgrad (Brennwert): 59.1 – 73.4 %
    Abwärme (1- 𝜼): 60 – 80 °C
    H2 Ausgangsdruck: 15 bar (a)
Quellen: [1]: http://etogas.com/fileadmin/documents/datasheets/ETOGAS_Power-to-Hydrogen_Datasheet_EN_Rev1.pdf 12.04.16
[2]: Power to Gas – eine Systemanalyse. Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz

## Slide 5: Methanisierung
  Betriebsbedingungen
    Katalytischer Festbettreaktor
    Temperatur Reaktor: 280 - 300 °C
    Eintrittsdruck: 9 bar (a)
    Reaktionswärme: 2.85 kWh/ kg CH4
    Wasserdampf: 0 kg/ kg CH4
    Verdampfung Wasser: 0 kWh/kg CH4
    Erhitzung Feedgas: 0.77 kWh/kg CH4
  Bemerkungen
    Wasserdampf verhindert zu hohe Hotspottemperaturen im Reaktor durch Verschiebung des Gleichgewichtes
    Annahme: Reaktor hat keinen Wärmebedarf

## Slide 6: Gasaufbereitung und Verdichter
  Energie Verdichter
    Induzierte Isentropeneffizienz: 0.7
  Gasaufbereitung
    Mehrstufige Kühlung auf 2 °C zur Wasserabscheidung: Enthalpiedifferenzen (FluidProp)
    Nutzung der Wärme für die CO2 Abscheidung
    Membranfilter zur Entfernung von CO2
  Kühlung
    Kühlung von nicht intern verwendeten Wärmeströmen (Abwärme Aminwäsche oder Gasaufbereitung)
    5 % der Kühlleistung muss elektrisch bereitgestellt werden
    Kältemaschine ( T< 25 °C): EER = 3

## Slide 7: Anlagenschema: «Gratis CO2»

## Slide 8: Wirkungsgrad «Gratis CO2»
  Siehe Excel

## Slide 9: CO2 aus Rauchgasen
  Rauchgase
    Volumenanteil CO2: ca. 9 % [4]
    Temperatur: 150 °C
    Gereinigt gemäss LRV
  Aminwäsche [3]
    El. Energiebedarf: 0.04 - 0.07 kWh/kg CO2
    Wärmebedarf (T= 140 °C): 0.94 – 1.14 kWh/kg CO2
    Absorptionstemperatur: 50 °C
Quellen: [3]: Power to Gas – eine Systemanalyse. Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz
[4]: BA Seiler: Machbarkeitsstudie: Power to Gas Integration in der KVA Linth

## Slide 10: CO2 aus Rauchgasen

## Slide 11: Wirkungsgrad «CO2 aus Rauchgas»
  Siehe Excel

## Slide 12: Basisdaten Komponenten
  VSA [5]
    El. Energiebedarf: 0.35 – 0.45 kWh/kg CO2
    Wärmebedarf (T= 110 °C): 1.80 – 2.50 kWh/kg CO2
    Adsorptionstemperatur: 25 °C
    Adsorptionsdruck: 1 bar (a)
    Desorptionsdruck: ca. 0.2 bar (a)
Quellen: [5]: http://www.climeworks.com/facts-figures.html 7.04.16
Quellen: http://www.climeworks.com/co2-capture-plants.html 12.04.15

## Slide 13: CO2 aus Atmosphäre

## Slide 14: Wirkungsgrad «CO2 aus Atmosphäre»
  Siehe Excel

## Slide 15: Fazit
  Wirkungsgrad bis 55 % bei 100 % Methan sind heute erreichbar
  Wirkungsgrad wird hauptsächlich durch die Elektrolyse und deren Kühlbedarf bestimmt
    Erhöhung des Elektrolysewirkungsgrads um 10 % (absolut) erhöht Wirkungsgrad der Power-to-Gas Anlage um 7 % (absolut)
  Die Einspeisung von 15 % Wasserstoff verbessert den Wirkungsgrad der Gesamtanlage um 2– 3 % (Absolut)
  Keine externe Wärmequelle nötig (Ausnahme bei CO2 aus der Atmosphäre)
 | 𝜼: 100 % Methan | 𝜼: 15 % Wasserstoff
Gratis CO2 | 44.3- 55.6 % | 46.2- 58.1 %
CO2 aus Atmosphäre | 42.4- 53.6 % | 44.7- 56.4 %
CO2 aus Rauchgas | 43.9- 55.2 % | 45.9- 57.7 %